提案内容：

关于加快湿垃圾处理剩余物沼渣制有机肥还田的建议

※背景情况※

上海作为我国首个全面进行垃圾分类的城市，2019年和2020年湿垃圾日均分出量超过了7000吨，最高月份超过了9000吨。上海的湿垃圾目前主要采用末端集中处置方式进行处理，总处理能力达到了7000吨/日。在建和已经运行的湿垃圾处置工厂有9座，其中8座是采用厌氧发酵工艺进行处理，1座是采用好养堆肥工艺进行处理。厌氧发酵工艺除了可以生产沼气外，也会产生大量的剩余物沼渣，每处理一吨湿垃圾产生25公斤左右的沼渣（含水率70%左右），每年可以产生5万多吨的沼渣，目前这些沼渣基本上是与干垃圾混合烧掉了。

――――――――――――――――――――――

※问题及分析※

湿垃圾主要包括从生活垃圾中分离出来的餐厨垃圾、厨余垃圾和农贸市场废弃的菜叶、果壳及其它农产品初加工下脚料等，也包括设施菜田整理的菜叶和大田菜地收获后的尾菜等。这些湿垃圾全部来源于农田，含有大量的有机质和营养物质，理应再回到农田循环利用，但目前的现状是几乎全部被烧掉了。上海市农田土壤的有机质含量本来并不高，由于秸秆还田和畜禽养殖数量日益减少，能够还田的有机质越来越少，加之众多的绿色食品和有机食品生产基地也需要大量的有机肥料，因此寻找新的有机肥料生产原料迫在眉睫。已有研究表明，利用湿垃圾处理剩余物沼渣生产的有机肥基本上可以达到国家的有机肥标准，而且施到果园和菜地后，可以缓解土壤板结和提高果蔬品质。

――――――――――――――――――――――

※建议※

但大规模推广应用该类有机肥，还需要解决以下几个问题：

1、政策问题

目前我市农业部门针对湿垃圾来源的不同，制定了不同的湿垃圾还田策略。餐厨垃圾只能生产土壤调理剂，可以少量还田；厨余垃圾只能生产园林绿化用有机介质，可以用于城市园林绿地，不能还田；菜场垃圾和田间尾菜可以作为有机肥料生产原料，生产的有机肥可以直接还田。目前国家农业农村部正在修订《有机肥料》（NY525-2012）标准,已将厨余垃圾列为评估类原料，经安全性评价后可作为有机肥料生产原料，为湿垃圾还田扫除了政策障碍。建议我是农业部门根据国家修订的最新有机肥料标准，重新调整我市湿垃圾还田政策。

2、标准问题

由于湿垃圾的成份比较特殊，含有较高的盐分、油脂和蛋白，不能完全套用禽畜粪便和作物秸秆生产有机肥料的标准，目前国家层面还没有出台专门针对湿垃圾生产有机肥料的标准，建议由我市农业部门牵头，会同市场监督管理局、市绿化市容局、农业科研机构和检测机构等单位，起草湿垃圾生产有机肥料的地方标准，在新修订的国家有机肥料标准基础上，增加盐分控制指标，调整或取消发芽指数指标。该地方标准可以作为地方管理部门用于该类产品的检验检测认定标准。

3、技术问题

我国生活垃圾分类制度的实施才刚刚起步，即使是作为全国第一个全面实施生活垃圾分类制度的城市上海，目前也才实施一年半多的时间。虽然利用禽畜粪便厌氧发酵产物沼渣生产有机肥料的技术已经比较成熟了，但利用湿垃圾厌氧发酵剩余物沼渣生产有机肥料技术的研究才刚刚起步。建议市科委和市农委设立相关研究课题，鼓励科研单位联合攻关，尽早解决湿垃圾厌氧发酵剩余物沼渣生产有机肥料的技术问题，并不断开发附加值更高的有机肥料新产品，如生物有机肥。

4、安全问题

湿垃圾作为有机肥料的生产原料，由于其成份特殊，来源复杂，而且是新生事物，其生产的有机肥料还田后，对土壤生态系统和农产品质量的安全性以及农产品产量和品质方面的影响如何，目前还缺乏全面系统的研究。建议市农委牵头并设立相关研究课题，鼓励科研单位联合攻关，全面系统评估湿垃圾厌氧发酵剩余物沼渣生产有机肥料还田的安全性。安全性评价内容包括两个方面，一是湿垃圾原料本身的安全性评价，二是用湿垃圾原料生产的有机肥料产品的应用安全性评价，包括对农田土壤生态系统和农产品质量的安全性评价。